## Slide 1
01
实时传输
2026 1.26

## Slide 2
现有数据处理流程
目前的航空探地雷达数据处理是由无人机在空中采集数据，降落到地面后，再将数据导出进行处理的。
实时传输
背景与问题
实现实时传输
存在的问题
当前的离线流程无法满足高时效场景，如灾害应急处理和军事斗争等应用场景，实时传输数据并成像的功能需要解决。
目标
实现“采集-传输-接收-重组”的实时链路，为实时成像奠定基础

## Slide 3
实时传输
难点
内网穿透
背景信息
在远程通信中，若不是设备间直接建立无NAT隔离的专属通信信道，解决内网穿透问题是实现数据传输的基础
嵌入式主机通过Quectel移动通信模块获取的是运营商私网IP，而地面站也往往处于内网IP，外部无法主动访问，必须引入一个公网可达节点作为中转入口（云服务器/网关）。
如何实现
frp是一个专注于内网穿透的高性能反向代理应用，支持 TCP、UDP、HTTP、HTTPS 等多种协议。它可以将内网服务通过具有公网 IP 的节点暴露给外网，实现安全、便捷的远程访问。有配置简单、性能高、安全性好的优点。
1、frps 服务端（外网使用）
2、frpc 客户端（内网使用）
内网穿透
内网穿透是一种使外部网络能够访问位于私有网络（即局域网）内的服务的技术。这项技术的核心在于通过特定的方式绕过防火墙或路由器的限制，使得公网可以连接到内网中的设备和服务。

## Slide 4
实时传输
筹备
华为弹性云服务器
租用云服务器
若要采用frp实现内网穿透，必须有公网可访问的服务端（frps)，租用华为云服务器用以运行frps服务端。
配置如下：
云厂商：华为云 ECS
公网 IP(EIP)：101.245.88.55
OS：Ubuntu 22.04.5 LTS x86_64
frps 监听：
控制通道：7000/tcp
业务端口：9000/udp

## Slide 5
实时传输
实时传输
实时传输实现流程

## Slide 6
验证效果
实时传输数据后绘制BScan

## Slide 7
谢谢观看
Thank you for watching
PPT设计 ：向映妮 指导老师：张艳

## Slide 8
02
控制流
2026 2.1

## Slide 9
上次布置的任务
实时传输
任务安排
实现控制流
目标
1.完成控制流传输的DEMO 2.测量无人机端到地面端延时

## Slide 10
实时传输
实时传输
实时传输实现流程

## Slide 11
验证效果
无人机端：收到控制流指令

## Slide 12
验证效果
地面端：发送控制流后接收到数据

## Slide 13
实时传输
延迟
计算方法
1.在发送数据时为每个数据包加入时间戳
2.接收机收集数据后将“发送机时间戳”和“接收机当前时间”相减得到延迟
3.用两边 offset 日志估出两机差值

## Slide 14
03
延时与数据处理
2026 2.10

## Slide 15
上次布置的任务
实时传输
任务安排
分工
目标
1.测量不同大小包体的延迟 2.对信号处理方法的实现与认识

## Slide 16
延迟复测结果
发送1kb，64kb……100MB
结论：大数据量下，末片到达时间主要由持续传输/排队/拥塞控制与转发能力决定；首片单向仍保持在几十毫秒量级。

## Slide 17
低频漂移矫正
通过沿时间轴的移动平均滤波去除每个道次中的低频成分，起到低通滤波作用（去直流）
实时传输
数据处理方法
dewow.py
基本参数
window（窗大小，默认值23）
halfwid = (window / 2.0)
处理结果：
原始值 - 该点为中心上下halfwid （包括该点，共计window点的均值）

## Slide 18
创造数据
数据处理方法
dewow.py
数据包含两个Ascan，
分别在其第100，300行处制造一个简单的波形（单个正弦波形）

## Slide 19
原始数据绘图
数据处理方法
dewow.py
低频漂移校正后

## Slide 20
原始数据绘图局部放大
数据处理方法
dewow.py
低频漂移校正后局部放大

## Slide 21
左：去低频漂移 右：原始数据，window=23
0.5/23 = -0.0217391304347826，
故第89行（100-11）数据为 0 - 0.0217391304347826= --0.0217391304347826
数据处理方法
dewow.py

## Slide 22
04
处理方法
2026 2.27

## Slide 23
上次布置的任务
实时传输
任务安排
分工
目标
1.不同方法的意义2.移动平均滤波

## Slide 24
去低频漂移
处理目标：
去除GPR数据中的直流偏移和极低频漂移（俗称“嗡嗡声”），这些偏移通常由天线耦合效应、早期到达波（如空气波/地表波）过饱和或仪器漂移引起。
数据处理方法
dewow.py
信号处理原理：
用滑动平均实现去低频漂移处理。对每道雷达信号计算滑动窗口内的平均值，然后从原始信号中减去该平均值；
意义：
去掉低频漂移后，信号基线归零，趋势对有助于使用正负幅度填充增强可视化。这可以避免低频“慢变”后续频谱和图像显示的干扰，使反射事件（如双曲线）振幅特征更加明显，提高信号质量和反射连续性。

## Slide 25
原始数据绘图
数据处理方法
dewow.py
低频漂移校正后

## Slide 26
零时矫正
处理目标：
校正各道数据的时间零点，使所有测线的零时刻均与地表反射对齐。由于仪器启动延迟或线路差异，同一原始数据中不同道迹的地表反射可能会在时间轴上产生偏移。零时校正通过移动时间轴消除这种偏移。
数据处理方法
Set_zero_time.py
信号处理原理：
在每道数据中找到第一个真实反射（通常是地表反射或直接波）的到达样点，将该点对齐到时间零点。例如，可以人为或自动设定第一个超过阈值的样点为零时刻，然后将整条道迹相应地平移。
意义：
校正后才能保证时间轴上的深度换算准确一致。若不做零时校正，所有深度信息都会出现偏差，无法正确比较不同位置或测线的数据。因此，零时校正通常是GPR数据处理的标准步骤之一，确保剖面图像的深度与地表对应

## Slide 27
原始数据绘图
数据处理方法
Set_zero_time.py
零时校正后

## Slide 28
增益补偿矫正
处理目标：
补偿电磁波在介质中传播时的衰减，使深部和浅部信号的幅度更加均衡。由于介质吸收和散射作用，深层信号往往衰减严重，AGC的目标是放大深部弱反射，提高其可见度。
数据处理方法
agcGain.py
信号处理原理：
对每条道迹，在时间轴上使用滑动窗口（例如固定时间窗长）计算窗口内信号的统计量（如均方根或均值），并据此计算增益系数。该系数通常与信号强度成反比，使得窗口内的信号幅度被调整到相同水平。
意义：
应用AGC后，剖面中各目标的反射幅度分布更均匀，深部和浅部目标在图像上都更易见。这有利于追踪连贯的反射事件（如双曲线）并增强弱反射。但AGC会丢失反射绝对振幅信息，只保留相对变化，因此适合定性解释（增强可视性）而不适用于需要定量比较振幅的 。

## Slide 29
原始数据绘图
数据处理方法
agcGain.py
增益补偿矫正后
Chart: 
Chart: 

## Slide 30
背景抑制
处理目标：
去除剖面中与探测位置无关的恒定背景信号，如天线直接耦合波、空气波和地表波等平行于时间轴出现的杂波。这些平行条带状干扰常掩盖弱目标的反射信号。
数据处理方法
subtracting_average_2D.py
信号处理原理：
首先计算当前剖面（或测线）中所有道迹的平均波形（背景波形），然后将该平均波形从每一道数据中减去。这样，共性信号（常量分量）被去除，只剩下各道之间变化的部分。
意义：
背景平均抑制可以有效压制水平带状干扰，提高目标反射的对比度。减去平均波形后，弱反射（如点目标产生的双曲线）更突出。这种方法是处理劣质或高噪声数据时的常见步骤，有助于提升信噪比。

## Slide 31
原始数据绘图
数据处理方法
subtracting_average_2D.py
背景抑制后

## Slide 32
尖锐杂波抑制
处理目标：
平滑GPR数据，降低随机高频噪声，以突出主要反射信号的连贯结构。滑动平均滤波常用于去除尖锐随机杂波，提高图像清晰度。
数据处理方法
running_average_2D.py
信号处理原理：
对每个采样点及其邻域内的若干点（或多道数据）进行求平均，作为该点的新值。
意义：
滑动平均滤波能有效降低雷达剖面中的高频噪声，使连续反射特征更易观测。但滑动平均滤波会降低分辨率，窗口过大时可能模糊细节或减弱目标信号，因此需权衡平滑效果与分辨率损失。该滤波方法在GPR预处理和后处理中都很常见，可灵活调整窗宽以适应不同深度和目标类型。

## Slide 33
原始数据绘图
数据处理方法
running_average_2D.py
背景抑制后